## Slide 1: Дипломный проект на тему: «Система стабилизации видеокамеры для БПЛА»
Выполнил:
СМ7и-85б Ву Минь Дык
Руководитель дипломного проекта:
Польский В.А.

## Slide 2
Примеры технических решений
Камера видеонаблюдения
Детектор скорости
Лежачие полицейские

## Slide 3
 | На дронах | На мультикоптерах | Мое решение
ГИБКОСТЬ РАЗНООБРАЗИЕ ЗАДАЧИ |  |  | 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ |  |  | 
Недостатки типовых решений
X8 Flying Wing
DJI Matrice 300 RTK
FV-31 Cypher VTOL

## Slide 4
Требования к блокам стабилизации видеокамеры (БСВ)
Агрегат должен обеспечивать:
— работа на продолжительное время, а также большой угол обзора;
— работа в любых световых условиях. (днём и ночью);
— быстрое переключение режимов самолета-мультикоптера <2 cек;
— стабилизацию камеры обеспечивающий точную наводку на человека на расстоянии до 100 м;
— работа в погодных условиях температуры -45...+45.

## Slide 5
Цель:
Разработка структуры, системы управления и компонентов конструкции блока стабилизатора видеокамеры (БСВ) на БПЛА.
Задачи:
Разработка структуры комплекса и системы управления;
Расчет и подбор компонентов конструкции стабилизатора;
Энергетический и регулировочный расчеты привода переключение режимов;
Исследование модели привода стабилизатора;
Разработка и исследование модели системы управления;
Конструкционные расчеты: валы, подшипники и корпусных изделий.
Постановка задачи

## Slide 6
1 Разработка структуры БСВ и системы управления
Структура системы блока стабилизатора видеокамеры(БСВ)

## Slide 7
1 Разработка структуры БСВ и системы управления

## Slide 8
1 Описание БСВ
— Основа (поз. 1);
— Первый привод (поз. 2);
— Плечо качания (поз. 3);
— Парные приводы (поз. 4);
— Дифференциал (поз. 5);
— Переходная платформа (поз. 6);
— Платформа для видеокамеры (поз. 7);
— Система видеонаблюдения (поз. 8).
Режим 1: Самолет
Режим 2: Мультикоптер

## Slide 9
2 Примеры технических решений
Готовые модули с рынка
Модули с мобильных девайсов
Модули сенсора с открытой спецификацией
широкий
обзор
тепловизор
лазерный
дальномер
дальний обзор

## Slide 10
 | Готовые модули с рынка | Модули с мобильных девайсов | Мое решение
КОМПАКТНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |  |  | 
ДОСТУПНОСТЬ |  |  | 
2 Недостатки типовых решений

## Slide 11
3 Оценочная точность БСВ
Из этого выводится требуемая точность наведения:
— Точность позиционирования не более 0.6 градусов;
— Величина перерегулирования М=1.1.
Из этого выводится требуемая точность по скорости:
— максимальная скорость 6 рад/с;
— минимальная скорость 0.3 рад/с.
Оценочная скоростная точность системы
Оценочная позиционная точность системы
Четкая картина
Смазанная картина

## Slide 12
Основные технические требования:
Точность позиционирования < 0.6 град
Скорость вращения 0.3...6 рад/с
Масса груза m на стабилизаторе 0,25 кг
Вращение плеча МГ (Диапазон углов 100°)
Дифференциал МБ (± 180°), МВ (180°).
Вращение крена МА (Диапазон углов ±180°)
3 Расчет и выбор компонентов конструкции БСВ

## Slide 13
3 Определения компонентов конструкции БСВ
Привод №1 0.5Вт: для компенсации по крену
Привод №3 5Вт: качания плеча
Приводы №2 5Вт:
Дифференциал

## Slide 14
3 Энергетический и регулировочный расчеты привода
качания плеча
Схема следящего привода
Основные характеристики EC 20 flat:
P = 5 Вт - Мощность
Rя = 28.6 Oм - активное сопротивление якорной обмотки
iном = 0.329 А – номинальный ток двигателя
Тэ = 0.0001 с - электромагнитная постоянная
Км = 0.024 Н*м/А - коэффициент момента двигателя
Кω = 0.024 В*с/рад - коэффициент противоЭДС
Jд = 0.000067 кг*м2 - момент инерции ротора двигателя
Мном = 0.00774 Н*м - номинальный момент двигателя
I = 45 - передаточное число редуктора

## Slide 15
3 Энергетический и регулировочный расчеты привода
качания плеча
Регуляторы привода
Регулятор | Тип | Передаточная функция | Коэффициенты
Тока | ПИ | Прт(s) = Ки_т | Ки_т = 7447 Кп_т = 0.7447
Скорости | ПИ | Прс(s) = Ки_с | Ки_с = 340 Кп_с = 1.7
Положения | ПИ | Прп(s) = Ки_п | Ки_п = 14929 Кп_п = 519.5
Регулятор | Тип | Передаточная функция | Коэффициенты
Тока | ПИ |  | Ки_т = 7447 Кп_т = 0.7447
Скорости | ПИ |  | Ки_с = 340 Кп_с = 1.7
Положения | ПИ |  | Ки_п = 14929 Кп_п = 519.5
Параметры задания траектории:
Тр = Тт = 0.5 с время разгона и торможения
Тпс = 1с время движения без ускорения
Скорость ω = 0.6 рад/с

## Slide 16
ЛАЧХ и ФЧХ контура положения
Определенные параметры модели:
Тпп = 0.7 с - время переходного процесса
Запас устойчивости по амплитуде 34.2 Дб
Запас устойчивости по фазе в 35 ̊
Отработка задания траектории по положению
в сигнале тока и скорости
Положение
Ошибка контура положения
Ток
Скорость

## Slide 17
4 Исследование модели привода качания плеча
ЛАЧХ контура положения после дискретизации
Разностное уравнение
Переходной процесс
Ошибка в приводе

## Slide 18
Уравнение прямой и обратной задачи по положению
Уравнение прямой задачи по скорости
Уравнение обратной задачи по скорости
Построение системы координат в соответствии с алгоритмом Денавита-Хартенберга
5 Исследование кинематической модели БСВ

## Slide 19
Структурная схема в матлабе
Блок переключение режимов
Исполнительный уровень
Тактический уровень
Наклон БПЛА
Задание наклона БПЛА (± 20°)
Модель БПЛА
Задание переключение режимов

## Slide 20
Ошибка отдельных приводов:
Не более 0.003 рад = 0.17 град (Хорошо)
Требуемая точность: не более 0.6 град
Ошибка всей системы в совокупности
Не более 0.05 рад = 2.86 град (Удовлетворительно)
Требуемая точность: не более 0.6 град
«Шарнирный замок», «Блокировка осей», «Складывание рамок» – эффект при котором оси вращения совпадают, и теряется одна степень свободы.
Задание наклона БПЛА

## Slide 21
6 Требования к конструкциям БСВ
Конструкция должен быть:
— прочными, наличие должного ресурса, надежности и живучести;
— легкими, конструкция с минимальной массы;
— удобство в эксплуатации, легко собираемыми;
— технологичными, простота в ремонте, применение при ее изготовлении недефицитных материалов.
Общий вид
Моделирование

## Slide 22
Условия работы:
Результаты расчета
𝑧1=32, 𝑧2=32, 𝑚=0.8
Сталь 40Х ГОСТ 4543−2016
Радиальная сила на шестерне: 4.42 Н
Радиальная сила на колесе: 27.5 Н
Осевая сила: 4.42 Н
Коэффициенты запаса по изгибу nF: 15,3 и 9,5
Коэффициенты запаса по контакту Kпер: 3.8
Ресурс работы 𝐿 > 32000ч
(при 10% времени максимального нагружения)
6 Расчет механической передачи

## Slide 23
6 Расчеты корпусных изделий в пакете NX pre/post
Этап 1: Оригинальная модель
Этап 2: Упрощение модели
Этап 3: Построение сетки
Сетка: тетраэдральный 10-ти узловой элемент
Этап 4: Задание материала, крепления и внешней силы
Материал: Дюралюминий 2014 ISO 209-1
Подготовка к расчете

## Slide 24
6 Расчеты корпусных изделий в пакете NX pre/post
Перемещение (мм)
Напряжение по Мизесу (МПа)
Контактное напряжения (МПа)
Напряжение винтового соединения
Моделирование. Решатель: SOL 101 линейная глобальная статика

## Slide 25
6 Расчеты в пакете NX pre/post

## Slide 26
Результаты
В ходе выполнения ВКР были достигнуты следующие результаты:
Разработана структура комплекса и системы управления блока стабилизатора видеокамеры (БСВ), отвечающая заданным требованиям.
Определена кинематическая схема и подобраны компоненты БСВ.
Выполнен расчет прямой и обратной задачи по положению и по скоростью
Выполнен энергетический расчет привода БСВ.
Выполнен регулировочный расчет электродвигателя Maxon EC 20 flat 5W, в результате которого определены коэффициенты регуляторов.
Выполнено моделирования электродвигателя в программной среде MATLAB\Simulink: - Проверена отработка моделью заданного сигнала - Построены ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого контура положения и определены запасы устойчивости по амплитуде в 34.2 Дб и по фазе в 35 ̊ .
Выполнено перевода передаточного уравнение регуляторов для микроконтроллера: - Вывели дискретное уравнение по методе Тастина и перевели регуляторов в дискретной области - Построены ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутого контура положения и сравнили с непрерывной системой - Вывели разностное уравнение для микроконтроллера
Разработана 3D модель БСВ и рассчитаны валов, подшипников и корпусных изделий.
Проведено моделирование корпусных изделий в пакете NX Pre/Post: - Выполнен построение сетки тэтраэдральный 10-ти узловой элемент - Выполнен моделирование в разделе SOL 101 Линейная Глобальная статика